## Slide 1: Архитектурная платформа B&B

## Slide 2: Описание проблемы
Повторное использование vs особенности конкретных задач
Серийный продукт
vs
контрактная разработка
vs
прототип

## Slide 3: Birds & Bushes
Птица
Куст
Контроллер
 | Птица | Куст
Задача | Управление | Ввод/вывод
Сложность | Высокая | Низкая
Разнообразие | Низкое | Высокое
Назначение | Универс. | Специал.
Настройка | Высокая | Нет
Характеристики
Противоречия должны решаться интерфейсом:
функциональность
конструктив

## Slide 4: Интерфейс (функции)
Птица
Куст
Питание
Идентификация
Питание ввода/вывода
Универсальные каналы ввода/вывода
Специализированные каналы ввода/вывода

## Slide 5: Каналы ввода/вывода
CHNL | io0 / sync | io1 / data | io2 / irq | io3 / data
D_DATA | ddata0 | ddata1 | ddata2 | ddata3
A_DATA | adata0 | adata1 | adata2 | adata3
SPI | MOSI | MISO | CLK | -
UART_FC | TXD | RXD | RTS | CTS
UART_IO |  |  | IO2 | IO3
UART |  |  | - | -
CAN 2.0B |  |  |  | 
I2C | SCL | SDA |  | 
I2C_ID |  |  | IRQb | RSTb
JTAG | TDO | TDI | TCK | TMS
CHNL S
I2C_ID
CHNL A
***
CHNL B
***
CHNL C
***
CHNL D
***
CHNL E
***
???
Питание
Питание ввода/вывода
Универсальные каналы ввода/вывода
Специализированные каналы ввода/вывода
Конкретный тип универсального канала ввода/вывода для птицы определяется кустом в процессе идентификации куста.
Тип универсального канала ввода/вывода

## Slide 6: Идентификация куста
Считывание идентификационных данных из ID-памяти куста
Определение типов универсальных каналов и выполнение необходимых коммутаций
Определение функциональности элементов ввода/вывода F1-F3 и развертывание соответствующих драйверов.
F3
F2
F1
ID
S
I2C
B
***
A
***
C
***
Driver
F3
Driver
F2
Driver
F1
Птица
Куст
1
2
3

## Slide 7: Универсальность птицы
Основная задача при проектировании птицы: обеспечить поддержку максимально возможного количества типов для универсальных каналов ввода/вывода.
  Программная реализация с использованием портов ввода/вывода общего назначения
  Использование аппаратных блоков
    Внешняя статическая коммутация трассировкой печатной платы
    Внутренняя динамическая коммутация средствами микроконтроллера/ПЛИС
  Микропрограммирование/конфигурирование функциональных блоков микроконтроллера/ПЛИС
  Динамическая загрузка функциональных блоков (частичное реконфигурирование) ПЛИС
  Реконфигурируемые и программируемые архитектуры…
Птица не обязательно должна быть универсальной.

## Slide 8: Интерфейс (конструктив)
Серия BC… корпусов от PHOENIX CONTACT
40 контактов максимум

## Slide 9: Планы применения платформы
Шлюз АСКУЭ (развитие SCG-3.0, SCG-3.3)
Пункт включения СУНО (развитие SPCM)
ПЛК (развитие SCG-4)
Таймер программируемый (CSC-1.2)
Модули ввода/вывода (MAxxx, MDxxx, MSxxx, etc.)
Мини-СУНО и мини-АСКУЭ
…

## Slide 10: Маркетинг
Раздел “Серийные изделия”
  Контроллерное оборудование на базе аппаратных модулей платформы B&B.
  Инструкции и документация для интеграторов (системные характеристики).
  Справочные ссылки на аппаратные модули.
Раздел “Контрактная разработка”
  Аппаратные модули платформы B&B.
  Инструкции и документация для инженеров специалистов вычислительной техники, энтузиастов (технические характеристики).
  Конструктор DIY, описываются как полуфабрикаты.

## Slide 11: Спасибо за внимание